上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-259型 石油产品水溶性酸及碱试验器（新）

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 259《石油产品水溶性酸及碱测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 259所规定的方法测定液体石油产品、添加剂、润滑脂、石蜡及含蜡组分的水溶性酸及水溶性碱。

本仪器用蒸馏水或乙醇水溶液抽提试样中的水溶性酸及水溶性碱，然后，分别用甲基橙或酚酞指示剂检查抽出液颜色的变化情况，或用酸度计测定抽提物的pH值，以判断有无水溶性酸或水溶性碱的存在。

一、主要技术特点

1、本仪器由两部分组成，结构简单，完全符合GB/T 259标准所规定的要求。

2、加热功率连续可调，加热控制极其方便。

3、测试方便，操作简单，测量结果准确。

二﹑主要技术指标及参数

1、工作电源：        AC(220±10%)V ；50Hz。

2、加热功率：        100W～1000W连续可调。

3、酸度计：          量程(0～14.00)pH，精度±0.01pH。

4、分液漏斗：        250ml。

5、量筒：            100ml，50ml。

6、试管：            Φ18mm×100mm。

7、锥形烧瓶：        10 ml。

8、环境温度：        -10℃～+35℃。

9、相对湿度：        ≤85％。

10、整机功耗：       不大于1200W。

11、外形尺寸：       270㎜×160㎜×600㎜（长×宽×高，含立柱）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com