上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0253型 石油产品硫氯试验器（微库仑法）

本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T 0253《轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)》和SH/T 0254《液态石油烃中痕量氮测定法(电量法）)规定的要求设计制造的，适用于按SH/T 0253标准测定石油产品中总硫含量；按SH/T 0254标准测定石油产品中氯含量。适用于石油化工产品中微量硫、氯的分析，可广泛应用于石油、化工、科研等部门。

本仪器也适用于ASTM D3120、ASTM D3246（对应SH/T 0253）标准和ASTM D5808-03、ASTM D5808-09a 、ASTM D5194-06（对应SH/T 0657）标准的要求。

本仪器也适用于如下标准：GB/T 11061.4-2010《天然气中总硫的测定 氧化微库仑法）》、GB/T 6324.4-1986《有机液体产品微量硫的测定 微库仑法》、 GB/T 12688.6-1990《工业用苯乙烯中微量硫的测定 氧化微库仑法》、GB/T 11141-1989《轻质烯烃中微量硫的测定 氧化微库仑法》、SH/T 1757-2006《工业芳烃中有机氯的测定 微库仑法》，GB/T 18612-2011《原油中有机氯含量的测定》、GB/T 3208-2009 《苯类产品总硫含量的微库仑测定方法》，SH/T 1147-2008《工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法》。

一、主要技术特点

1、应用微库仑分析原理，配置台式计算机，采用Windows操作平台，人机直接对话。

2、采用氧化法，依据法拉第定律，自动测试硫或氯的含量，实现石油化工产品中微量硫、氯的快速分析。

3、测试范围广，适应性强，可应用于液体、固体、气体样品中硫（氯）的测试(注：固体和气体进样器为选购件)。

4、自主研发的操作软件和测试软件，自动完成数据采集、处理、贮存和打印。

5、测试样品少，每次仅需10μl，测试时间快，每一试样上机测试时间约为（1～2）分钟。

二、主要技术参数及指标

1、偏压范围：     (0～500)mV，

2、测量范围：     硫(0.2～10000 ng/μl(高浓度可稀释)，

氯(0.3～10000) ng/μl（高浓度可稀释）

3、气源要求：     普氮和普氧

4、测量精度：

| 样品浓度（ng/μL） | 进样体积（μL） | RSD（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 10 | 35 |
| 1.0 | 10 | 10 |
| 100 | 5 | 5 |
| 1000 | 5 | 2 |

5、控温范围：    室温～1000℃；控温精度： ±1℃

6、工作电源：    AC（220±10%）V、50Hz；整机功耗：不大于3500W。

7、外形尺寸：    700 mm×480 mm×540mm (长×宽×高、不含计算机)

8、重量：        46Kg（净重）。

（仪器以实样为准）

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com