上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-261型 闭口闪点试验器

本仪器是按照中华人民共和国行业标准SH/T 0315《闭口闪点测定器技术条件》和上海市企业标准Q/YXYY21《SYD-261型石油产品闭口闪点试验器》所规定的要求设计制造的。适用于按中华人民共和国标准GB/T 261-1991《石油产品闪点测定法（闭口杯法）》所规定的方法，测定石油产品的闪点。

一、主要技术特点

1、本仪器的设计完全符合GB/ T261、SH/T0315、Q/YXYY21标准的要求。

2、加热功率连续、无级可调，功率大小由电压表直观显示，温度控制方式先进、合理。

3、结构设计小巧，不锈钢台面美观，清除油污方便。

4、操作方便，测试结果准确，被多家计量检测单位选作闭口闪点的检测仪器。

本仪器最大的特点是：经典仪器，被多家计量检测单位选作闭口闪点检测的标准仪器。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：       AC(220±10%)V， 50Hz。

2、加热装置：       ⑴ 炉体为碳化硅材料，功率为600W电热丝。

⑵ 加热功率从(0～600)W可调。

3、试样升温速率：   (1～12)℃/分。

4、电动搅拌装置：   ⑴ 搅拌电机：45TYZ型恒速马达。

⑵ 传动方式：软轴联结。

⑶ 搅拌叶片规格：8㎜×40㎜。

5、标准油杯：       ⑴ 内径：50.8㎜。

⑵ 深度：56㎜。

⑶ 试油容量刻线深度：34.2㎜。

⑷ 试油容量：约70毫升。

6、引火装置：       ⑴ 引火源：煤气（或其它民用可燃气，下同）。

⑵ 引火器孔径：0.8㎜。

7、温度计：         内标式水银温度计，符合GB514的规定。

⑴ 刻度 (-30～170)℃，分度1℃。

⑵ 刻度 (100～300)℃，分度1℃。

8、环境温度：      ≤35℃。

9、相对湿度：      ≤85％。

10、整机功耗：     不大于650W。

11、外形尺寸：     370㎜×320㎜×300㎜

（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com