上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-265B型 石油产品运动粘度测定器

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准SY/T 5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求，适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

一、主要技术特点

1、本仪器采用一体机的形式，控制开关采用轻触键形式，设计新颖，结构紧凑，美观大方。

2、采用智能液晶显示温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达±0.1℃。

3、带有线控计时按键，用于实验时的计时显示和控制。

4、采用硬质玻璃缸和电动搅拌装置，试样观察清晰，浴缸内的温度均匀。

本仪器的最大特点是：全喷塑处理，经久耐用；超薄型液晶屏温控仪，新颖先进；小型台式结构，美观大方；品氏毛细管粘度计专用型。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：       AC(220±10%)V、50Hz。

2、加热装置：       电加热，功率600W。

3、搅拌电机：       功率6W，转速 1200r/min。

4、控温范围：       室温～100℃。

5、控温精度：       ±0.1℃。

6、温度传感器：     工业铂电阻，其分度号为Pt100。

7、环境温度：       室温～35℃。

8、相对湿度：       ≤85％。

9、毛细管粘度计：   共7支，内径为0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米。

10、外形尺寸：      500㎜×310㎜×500㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com         电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com